Die Therm Service GmbH, gegründet 1966, ist eines der führenden Unternehmen für Kraftwerks- und Industrieanlagenreinigung weltweit. Europa, China, Asien und Mittelamerika zählen zu den Standorten, an denen die Therm Service in den Bereichen Reinigung, Beizung und Ausblasen von Energieerzeugungsanlagen tätig ist. Die Therm Service GmbH ist 100%ige Tochter der S.I.S. Süd-Industrie-Anlagen-Service GmbH. Ihre Geschäftsführer sind Wolfgang Grunert und Martin Herberg.

Wenn Sie mehr wissen möchten, klicken Sie www.thermservice.com.

Mehr als nur heiße Luft-

Therm Service macht mit Dampfblasen und chemischer Reinigung den Kessel im Kraftwerk Simmering fit für den Start.

In Simmering bei Wien wird im Juni 2006 das größte Waldbiomassekraftwerk Österreichs ans Netz gehen. Die Therm Service GmbH, führendes Unternehmen für Kraftwerks- und Industrieanlagenreinigung weltweit, ist verantwortlich für das Ausblasen und die chemische Reinigung des Biomassekraftwerks zur Inbetriebnahme.

In Österreich werden etwa 4% der gesamten Energie aus erneuerbaren Energiequellen gewonnen. Das Kraftwerk Simmering kooperiert mit den Österreichischen Bundesforsten und trägt dabei ab Juni 2006 einen stabilen Anteil zu diesem Prozentsatz bei. Rund 48.000 Haushalte sollen aus Simmering mit Strom versorgt werden. Doch nicht nur Strom, auch Fernwärme für mehr als 12.000 Haushalte soll das neue Kraftwerk bringen.

Der Betrieb des Biomassekraftwerkes Simmering leistet also einen erheblichen Beitrag zum Umweltschutz, denn durch ihn können rund 144.000 Tonnen CO2-Emission jährlich vermieden werden. Im Vergleich zu fossilen Brennstoffen bedeutet die Verbrennung des von den Österreichischen Bundesforsten bereitgestellten Waldhackgutes eine erhebliche Umweltentlastung. Es werden vergleichbar rund 72.000 Tonnen Steinkohle, 47.000 Tonnen Heizöl oder auch 40.000 Tonnen Erdgas eingespart.

Bei einer Investitionssumme von knapp 60 Millionen Euro darf da bis zur Inbetriebnahme im Sommer dieses Jahres nichts mehr schief gehen. Um sicherzustellen, dass das Kraftwerk in einwandfreiem Zustand ans Netz geht, braucht es Spezialisten.

Die Inbetriebnahme eines Kraftwerkes ist eine sehr vielschichtige Aufgabe. Unabhängig vom chemischen und umweltbezogenen Wissen müssen auch viele mechanische Arbeiten fachgerecht übernommen werden. Es gilt Passtücke an den Rohren einzufügen, zu schweißen und zu schrauben. Ein gutes Fachwissen ist hierbei unabdingbar, da ein Schaden schnell das gesamte Kraftwerk lahm legen könnte. Dann würden durch kleine Fehler bereits Schäden von mehreren Millionen Euro entstehen.

Den Auftrag zur chemischen Reinigung hat daher die Therm Service GmbH, weltweit führend im Bereich Kraftwerksbeizung, übernommen. Seit mehr als 40 Jahren arbeitet das Unternehmen aus deutschen Ingenieuren und Maschinenbauern daran, Kraftwerke in aller Welt in Schuss zu halten.

Im Gegensatz zum allgemeinen Wirtschaftstrend gilt in einem solch sensiblen Bereich noch das Bestbieterprinzip, nicht das Billigstanbieterprinzip. Es gelten strenge Ausschreibungskriterien, da es weltweit sehr wenige Firmen gibt, die das Fachwissen mitbringen, um so zuverlässig zu arbeiten, dass Reinigungszyklen von bis zu 10 Jahren erreicht werden. Auf Grundlage von VGB-Richtlinien (Verband der Großkesselbetreiber) sollen schwarze Schafe unter den Lieferanten herausgefiltert werden.

Hier hat die Therm Service gute Karten. Sie arbeitet nicht nur streng nach VGB, sondern ist als aktives Mitglied des Verbandes selbst an der Weiterentwicklung und Umsetzung im Arbeitskreis zur Richtlinie R513 beteiligt.

Die Therm Service ist ein Innovationsunternehmen. Der aktive Berater und ehemalige Geschäftsführer der Therm Service, Herr Heinz-Peter Borchardt, hat mit seinem Europäischen Patent Nr. 0836879 ein bahnbrechendes Reinigungsverfahren zur Entfernung von  Öl in geschlossenen Kühlwasserkreisläufen entwickelt. Die Patente und Spezialverfahren der Therm Service ermöglichen es, eine komplette Kraftwerksbeizung in nur vier Tagen durchzuführen. Der Wettbewerb benötigt hierfür beispielsweise bis zu 14 Tage.  Somit finanziert sich bei Einsatz der Therm Service die Beizung über Reduzierung der Stillstandszeiten für den Betreiber selbst.

Auch im Wiener Kraftwerk kommen diese neuen Verfahren zum Einsatz. Die Therm Service führt als Projektleiter Engineering, Beizung, Abwasseraufbereitung und Dampfblasen durch.

In nur drei Wochen muss so eine Reinigung von der Planung bis zur Übergabe erledigt sein.

Deshalb arbeitet die Therm Service ausschließlich mit erfahrenen Fachkräften. In Simmering kümmert sich zurzeit ein Team aus Ingenieuren um den reibungslosen Ablauf. Tätigkeiten wie Prüfungen oder Schweißen werden von Unterlieferanten aus dem Kooperationsportfolio ausgeführt.

Das Wichtigste bei der Reinigung vor der Inbetriebnahme des Kraftwerkes ist, einen Rohrzustand herzustellen, der einen wirtschaftlich sicheren Betrieb ermöglicht. Alle Unzulänglichkeiten der Materialien müssen beseitigt werden. Das muss schnell geschehen, da jeder Tag Stillstand das Kraftwerk Geld kostet.

Vorrangig wird bei der Beizung das von der Therm Service entwickelte Flußsäureverfahren eingesetzt. Bei diesem Verfahren können Eisenoxide kesselinnenseitig innerhalb von nur 3-4 Minuten in Lösung gebracht werden können. Auf diese Art werden die Rohre nicht beschädigt, und die eingesetzten Wassermengen können um bis zu 50% reduziert werden.

Doch nicht nur durch geringere Wassermengen wird die Umwelt geschont. Flußsäure hat allen anderen Säuren gegenüber einen entscheidenden Vorteil: der entstehende Kalziumfloridschlamm kann im ganz normalen Hausmüll entsorgt werden.

Hier unterscheidet sich das Verfahren maßgeblich vom internationalen Wettbewerb, denn in vielen Ländern wird zur Reinigung immer noch umweltbelastende Zitronensäure eingesetzt.

Die Therm Service rückt bei einem Einsatz wie in Wien gleich mit mehreren Containern Material ein. Von Pumpen, Rohren über Tanks, Erdbecken oder Wärmetauscher hat das Unternehmen in seinem Materialbestand alles, was ein Kraftwerksbetrieb benötigt. Weltweit ist diese Leistungsfähigkeit einzigartig. Allein der Buchwert der Lagerbestände liegt bei über 5 Millionen Euro. Damit lässt die Therm Service den Wettbewerb weit hinter sich. Schnelle Einsatzfähigkeit ohne Wartezeiten auf Spezialteile versetzen das Unternehmen so in die Lage schneller zu liefern und flexibler weltweit tätig zu werden.

Mit ihrer Muttergesellschaft S.I.S. stehen zusätzlich in zweiter Linie 2.000 Mitarbeiter für alle Wartungs- und Instandhaltungstätigkeiten, sowie zur rauchgasseitigen Reinigung im Folgebetrieb zur Verfügung. Qualität (ISO 9001), Umwelt (ISO 14001) gehören im Konzern zur Selbstverständlichkeit.

Kontakt

| H.P. Borchardt Senior Consultant und ehem. Geschäftsführer THERM-SERVICE für Kraftwerke und Industrie GmbH Zürnweg 19 D-21217 Seevetal Tel. +49 (0) 40/ 76 92 1113 Fax +49 (0) 40/ 76 92 1123 email:p.borchardt@thermservice.de | Dipl. Ing. Ludwig Gockner Geschäftsführer WIENSTROM GmbH Geschäftsfeld Erzeugung Kraftwerk Simmering A-1110 Wien, 1. Haidequerstraße 1 Tel. +43/1/76016/70000 Fax +43/1/76016/70099 E-Mail: ludwig.gockner@wienstrom.at |
| --- | --- |

Details zum Kraftwerk (mit freundlicher Genehmigung der ÖBf und Wien Energie)

| Brennstoffwärmeleistung | Max. 65,7 thermische Megawatt |
| --- | --- |
| Betrieb | Jährlich rund 8.000 Betriebsstunden |
| Biomasseversorgung | 600.000 Schüttraummeter jährlich. Davon über 80% aus dem Umkreis von 100 Kilometern. Gestellt von Österreichischen Bundesforsten. |
| Anlagenbestandteile | Brennstoffbunker Übergrößen- und Metallabscheider Brennstoffsilo Dampfkessel mit zirkulierender Wirbelschicht Integrierter Katalysator zur Stickoxidreduzierung Entnahmekondensationsturbine Rauchgasreinigungsanlage |
| Besonderheiten | Durch optimale Zuluftregelung soll die Bildung von Stickoxiden während des Verbrennungsprozesses vermieden werden. Durch Eindüsung von Ammoniak in das Rauchgas und den nachgeschalteten Katalysator findet eine Umwandlung von Stickoxiden zu Stickstoff und Wasser statt. Über einen Gewebefilter werden Schadstoffe wie Schwefeldioxid, Salzsäure und Fluorwasserstoff abgeschieden. Dadurch wird eine einzigartige Umweltqualität erreicht. |
| Versorgung | Der in der Dampfkesselanlage entstehende Dampf wird in einer Entnahme-Kondensationsturbine zur Stromerzeugung und Fernwärme-Auskopplung genutzt. Ausgehend von einem Anlagewirkungsgrad von über 80% können rund 12.000 Haushalte mit Wärme und 48.000 Haushalte mit Strom versorgt werden. |
| Art der Verfeuerung | Zirkulierende Wirbelschicht |
| Staubabscheidung | Gewebefilter |
| Stickoxidvermeidung | Feuerungstechnische Maßnahmen, Stickoxidkatalysator |
| Entschwefelung | Trockensorptionsverfahren |
| Bauart Dampferzeuger | Naturumlaufkessel |
| Turbinen | Entnahmekondensationsturbine |
| Frischdampfmassenstrom | Stündlich rund 71 Tonnen |
| Dampfparameter | Rund 520°C/ rund 120 bar |
| Leistung | Strom: max. 24,5 MWel Fernwärme: max. 37,0 MW |
| Anlagewirkungsgrad | > 80% |

Fotomaterial und weitere Informationen unter www.vipress.at oder www.biomassekraftwerk.at.

Datenblatt THERM SERVICE GmbH

| Unternehmensname | Therm Service GmbH für Kraftwerke und Industrie GmbH, Seevetal |
| --- | --- |
| Gründungsdaten | 1966 gegründet von Dipl. Ing. Willi Höfgen, Stuttgart |
| Jahresumsatz 2005 | 4 Mio. EUR |
| Mitarbeiterzahl 2005 | 13 feste Mitarbeiter, Zeitarbeitskräfte vor Ort nach Bedarf |
| Geschäftsführer | Wolfgang Grunert, Gründer der S.I.S. GmbH Dipl. Ing. Heinz-Peter Borchardt, aktiver Geschäftsführer bis 28.02.2006 Dipl. Ing. Martin Herberg, seit 2006 Geschäftsführer |
| Referenzunternehmen | Alstom Energy Systems Alstom Power Babcock Borsig Power BASF Bayer AG Beiersdorf AG BEL Biokat Black & Veatch Corp. Borsig Berlin DEA Mineralöl AG Deutsche Shell AG Deutsche Solvay Werke DOW E.G.D., Groningen/Netherlands EBES N. V. EC – ERDÖLCHEMIE EDF, Electricité de France EON GKK GmbH ESB, Electrical Supply Board EVT Energie- und Verfahrens-technik GmbH Fortum Engineering Deutschland GmbH HEW Hamburgische Electricitäts-Werke Hoechst AG, Linde AG Koch Transporttechnik Lentjes, Düsseldof MAN, Nürnberg METKA S. A. mg Engineering Lurgi Lentjes Mitsui Babcock Mobil AG N.E.M. Leiden NACAP GmbH NWS Kraftwerke AG PEN Piedro Buena Central Termoelectrica PPC REYM ROW Rheinische Olefinwerke RWE Power AG Siemens Power Generation Standardkessel STEAG Fernwärme GmbH Verbund Austrian Thermal Power Wiener Stadtwerke |
| Dienstleistungsbereich: | Beizung = Neuanlagen Chemische Reinigung = bereits im Betrieb befindliche Anlagen Low-Noise Verfahren (Ausblasebetrieb) Gleitdruckverfahren Ultrafiltration/ Ölentfernung - RÖKU® Kondensator- Wärmetauscher-Instandsetzung Trockeneisreinigung Consulting/ Engineering Abwasseraufbereitung |
| Erfindungen und Patente | Deutsches Patent Nr. 19642640 30.12.1999 Europäisches Patent Nr. 0836879 30.05.2001 Europäische Patent Nr. 1598629 |
| Materialien im Portfolio | Abwasser- und Deionatspeichertanks 100 m3, 350 m3 und 900 m3 Mobile Abwasseraufbereitungsanlage Folienerdbecken-Auslegung Gestellung von Generatoren und Kompressoren mobile HD-Reinigungsaggregate bis 1.000 bar Pumpen mit Leistungen von 10 t/h bis 1.000 t/h (Dieselaggregat) Pumpencontainer 20" - 2 x 325 t/h Pumpencontainer 20 – 2 x 500 t/h 20 bar 40" Dosiercontainer div. Transportcontainer Rohrleitungen bis DN 1.000, Bogen, Passstücke Spezialschläuche DN 150 Spiegelwechselvorrichtungen, pneumatisch und manuell Stahlgerüste Ultrafiltrationsanlage Ventile, manuell und motorgetrieben Wärmetauscher Warmwasserkessel Wasser-Dampf-Separatoren |
| Länder, in denen THERM SERVICE Projekte durchführte | Argentinien, Belgien, Chile, China, Dubai (UAE), England, Frankreich, Griechenland, Irland, Jugoslawien, Malaysia, Niederlande, Österreich, Pakistan, Portugal, Saudi Arabien, Serbien, Singapur, Süd-Afrika, Türkei, Vietnam |